ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Тема: Оперативная память

Продолжительность 2часа

Цель: Познакомиться с основными характеристиками оперативной памяти.

План:

- Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ.

- Ознакомиться с теоретической частью вопроса.

- Выполнить задание на ПК.

- Записать последовательность выполнения работ.

- Ответить на вопросы в тетради.

- Показать отчет

Оборудование: Монитор, системный блок, клавиатура, мышь, программа MEMTEST 86.

Краткие теоретические сведения.

Основными характеристиками ОЗУ являются время доступа (быстродействие), емкость. Время доступа- это промежуток времени, за который может быть записано или прочитано содержимое ячейки памяти после подачи ее адреса и соответствующего управляющего сигнала. Емкость определяет количество ячеек или битов в устройстве памяти.

По сравнению со статическими, динамические ОЗУ имеют более высокую удельную емкость и меньшую стоимость, но большее энергопотребление и меньшее быстродействие. ОЗУ имеют модульную структуру.

Увеличение емкости ОЗУ производится установкой дополнительных модулей. Время доступа к модулям DRAM составляет 60-70 нс.

На производительность ЭВМ влияет не только время доступа, но и такие параметры, как тактовая частота и разрядность шины данных системной магистрали.

Tесли тактовая частота недостаточна высока, то ОЗУ простаивает в ожидании обращения. При тактовой частоте, превышающей возможности ОЗУ, в ожидании будет находиться системная магистраль, через которую поступил запрос в ОЗУ. Интегральной характеристикой производительности ОЗУ с учетом частоты и разрядности шины данных является пропускная способность, которая измеряется в Мегабайтах в секунду.

Для ОЗУ с временем доступа 60-70 нс и разрядностью шины данных 64 бита максимальная пропускная способность при тактовой частоте СМ 50 мгц составляет 400 Мбайт/с. Микросхемы ПЗУ также построены по принципу матричной структуры.

Функции ЭП в них выполняют перемычки в виде проводников, полупроводниковых диодов или транзисторов. В такой матрице наличие перемычки соответствует "1", а ее отсутствие -0. Запись информации в ПЗУ осуществляется посредством программатора. Лучший пакет для тестирования оперативной памяти - "Memtest86 +" .

Оригинальное название "Memtest86" (обратите внимание на знак "+" ).

Задание:

протестировать оперативную память.

Порядок выполнения работы:

1. Запиши образ на диск (дискету, флешку).

2. Выключи компьютер (без этого не как )

3. Вытащи все модули RAM, кроме одного. Рекомендую тестировать по одному модулю памяти за раз, если тестировать несколько, то просто не узнаешь какой модуль неисправен.

4. Включи компьютер и убедись что он загружается с образа, который ты записал, а не с жесткого диска. (загрузка носителей выставляется в биосе, если не понятно - пиши в комментариях).

5. После загрузки, появится следующий синий экран:

Рис.1. Экран БИОС

6. Тест будет работать вечно, пока ты вы не остановите. Рекомендую дождаться хотя бы одного полного испытания. Таким образом, протестируйте все оставшиеся модули памяти. Если в процессе теста будут выявлены ошибки, то ты сразу это увидите, не заметить их невозможно: в нижней половине экрана будут появляться красные строки сообщений об ошибках.

Рис.2. Эран программы Memtest86

7. Работа над ошибками: Если ошибка есть, то уже не важно какой у нее код или адрес, или еще что-то. Ошибки оперативной памяти никак не исправляются, в хорошем модуле памяти ошибок не должно быть вообще!

Контрольные вопросы:

1 Чем определяется ѐмкость ОЗУ?

2 Какие ошибки исправлены в программе Memtest86 +v4.0?

3 Как происходит тестирование?__