ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

Тема: Тестирование видеосистемы

Продолжительность 2 часа

Цель: изучение программных средств по обслуживанию видеосистемы.

План:

- Записать число, тему, цель урока в тетрадь для лабораторных работ.

- Ознакомиться с теоретической частью вопроса.

- Выполнить задание на ПК.

- Записать последовательность выполнения работ.

- Ответить на вопросы в тетради.

- Показать отчет

Оборудование: Монитор, системный блок, клавиатура, мышь, программа MEMTEST 86.

Краткие теоретические сведения.

Видеосистема современного компьютера состоит из обязательной графической (формулирующей изображение программно) и дополнительной подсистемы обработки видеоизображений. Обе эти составляющие обычно используют общий монитор, а соответствующие аппаратные средства могут располагаться на раздельных картах различного функционального назначения или объединяться на одном комбинированном адаптере, который называется адаптер дисплея.

Графический адаптер служит для программного формирования графических и текстовых изображений и является промежуточным элементом между монитором и шиной ПК. В монитор адаптер посылает сигналы управления яркостью лучей RGB и синхросигналы строчной и кадровой развѐрток.

Задание: подключить видеокарту и настроить видеосистему с оптимальной работой с графикой и текстом; определить тип видеоадаптера, настроить монитор.

Порядок выполнения работы:

1. Снять боковую крышку системного блока (у некоторых корпусов крышка снимается полностью), прежде открутив болты на задней панели.

2. Найти на материнской плате разъѐм для видеокарты - AGP (PCI).

3. На задней панели корпуса убрать металлическую пластину.

4. Вставить саму видеокарту в графический разъѐм, закрепить болтами.

5. Поставить крышку корпуса и подключить монитор.

6. Включить компьютер. При включении ПК посмотреть тип видеоадаптера (если не успели - Reset).

7. Установить необходимые драйвера для видеоадаптера

8. Установить видеосистему на оптимальную работу с графикой

9. Установить видеосистему на оптимальную работу с видео

10. Установить видеосистему на оптимальную работу с текстом.

11. После настройки видеосистемы приступить к настройке монитора с помощью меню, вызываемого кнопкой «Меню», которая находится на самом мониторе и «кнопок- стрелок», также находящихся на мониторе:

  - Настройка яркости, контрастности

  - Настройка цвета

  - Настройка формы

  - Настройка размера

  - Настройка положения

  - Настройка специальных возможностей (размагничивание) и т.д.

Контрольные вопросы:

1. Принцип работы CRT-монитора

2. Основные параметры видеосистемы.

3. Принципы вывода изображений.