# Лабораторная работа № 5

# Программирование в среде Matlab

Цели работы

- освоение методов программирования в среде Matlab

Задачи работы

- научиться передавать данные из рабочей области Matlab в модель Simulink

- научиться составлять дополнительные функции Matlab

- освоить некоторые способы автоматизации вычислений

Оформление отчета

Отчет по лабораторной работе выполняется в виде связного (читаемого) текста в файле формата Microsoft Word (шрифт основного текста Times New Roman, 12 пунктов, через 1,5 интервала, выравнивание по ширине). Он должен включать

- название предмета, номер и название лабораторной работы

- фамилию и инициалы авторов, номер группы

- фамилию и инициалы преподавателя

- номер варианта

- краткое описание исследуемой системы

- результаты выполнения всех пунктов инструкции, которые выделены серым фоном (см. ниже): результаты вычислений, графики, ответы на вопросы.

При составлении отчета рекомендуется копировать необходимую информацию через буфер обмена из рабочего окна среды Matlab. Для этих данных используйте шрифт Courier New, в котором ширина всех символов одинакова.

Описание системы

В работе рассматривается система управления судном по курсу. Ее структурная схема показана на рисунке.

Структурная схема системы стабилизации судна на курсе

Линейная математическая модель, описывающая рыскание судна, имеет вид

где  – угол  рыскания (угол отклонения от заданного курса),   – угловая скорость вращения  вокруг вертикальной оси,  – угол поворота вертикального руля относительно положения равновесия, – постоянная времени, – постоянный коэффициент, имеющий размерность рад/сек. Передаточная функция от угла поворота руля к углу рыскания запишется в виде

.

Линейная модель привода (рулевой машины) представляет собой интегрирующее звено с передаточной функцией

,

охваченное единичной отрицательной обратной связью. На угол перекладки руля и  скорость перекладки накладываются нелинейные ограничения

,        .

Для измерения угла рыскания используется гирокомпас, математическая модель которого записывается в виде апериодического звена первого порядка с передаточной функцией

,

В качестве управляющего устройства используется ПИД-регулятор с передаточной функцией

, где сек и сек.

Инструкция по выполнению работы

| Этап выполнения задания | Команды Matlab |
| --- | --- |
| Сделайте свою папку рабочей папкой Matlab. | ЛКМ по кнопке справа от поля Current Directory |
| Откройте окно рабочей папки. | View – Current directory |
| Откройте модель, построенную в лабораторной работе № 4. | двойной щелчок на lab4.mdl |
| Сохраните модель в своей папке под именем lab5.mdl. | File – Save as ... |
| Удалите модель линейной системы, оба мультиплексора и лишние соединительные линии. Достройте схему, как показано на рисунке. |  |
| Замените числовые значения постоянного возмущения и заданного курса на символьные: fConst и phiZad соответственно. | Двойной щелчок на блоке Final value |
| Откройте блок Нелинейная система и замените все числовые значения на имена переменных во всех подсистемах. Через deltaMax обозначим максимальный угол перекладки руля (), а через ddMax – максимальную скорость перекладки (). | Судно, Numerator: K Denominator: [Ts 1 0] ПД-регулятор: Numerator: Kc*[Ts+1 1] И-канал, Denominator: [TI 0] Гирокомпас, Denominator: [Toc 1] Привод, Denominator: [TR 0] Ограничение скорости перекладки руля: ±TR*ddMax Ограничение угла перекладки руля: ±deltaMax |
| Объясните, почему введены именно такие параметры для ПД-регулятора и для блока ограничения угла перекладки руля. |
| Вставьте в отчет схемы всех подсистем нелинейной модели. После этого закройте все окна подсистем, кроме главного окна модели. |
| Перейдите в командное окно Matlab и создайте новый М-файл. | File – New – M-file |
| Введите численные значения всех параметров модели для своего варианта. Установите заданный курс 30 градусов. Сохраните файл под именем sysdata.m. | clear all; clc; K = 0.0694; Ts = 18.2; TR = 2; Toc = 6; ddMax = 3; deltaMax = 30; phiZad = 30; fConst = 0; TI = 200; Kc = 0.7045; |
| Выполните скрипт, после этого запустите модель. Добейтесь, чтобы моделирование было успешно выполнено. Если этого не происходит, сообщения об ошибках надо искать в командном окне Matlab. | клавиша F5 ЛКМ по кнопке |
| Откройте в редакторе скрипт lab4graph.m и сохраните его под именем lab5graph.m. | двойной щелчок на lab4graph.m File – Save as... |
| Добавьте в начало скрипта строку, показанную справа. При этом скрипт становится функцией, принимающей два массива – phi и delta. Эта функция ничего не возвращает, а только строит график в отдельном окне. Она имеет собственное пространство переменных и не может (без специальных приемов) использовать переменные рабочей области Matlab. | function lab5graph ( phi, delta ) |
| Удалите из функции лишние строки, учитывая, что теперь массивы phi и delta имеют только 2 столбца (строятся только процессы в нелинейной системе). |
| Измените заголовок на «Переходные процессы при изменении курса». Сохраните файл и скопируйте текст функции в отчет. | title ( ... ) |
| Создайте новый М-файл, введите в первой строчке вызов скрипта sysdata (загрузка параметров модели). Добавьте строки для запуска моделирования (модель lab5.mdl) и вывода результатов на экран. Сохраните скрипт под именем lab5go.m и скопируйте его в отчет. | sysdata; sim ( 'lab5' ) lab5graph ( phi, delta ) |
| Теперь построим функцию, которая вычисляет перерегулирование и время переходного процесса. Создайте новый М-файл в редакторе и введите в него текст функции: 1 function [sigma,Tpp] = overshoot ( t, y ) 2 yInf = y(end); 3 diff = (y - yInf) / abs (yInf); 4 sigma = max(diff) * 100; 5 i = find(abs(diff) > 0.02); 6 Tpp = t(max(i)+1); Комментарий: 1 – объявление функции overshoot, которая принимает два параметра-массива (время t и переходный процесс y) и возвращает два значения (перерегулирование в процентах sigma и время переходного процесса Tpp). 2 – вычисление последнего значения массива y, которое принимается за установившееся значение 3 – вычисление относительного отклонения в каждой точке графика 4 – вычисление перерегулирования в процентах 5 – в массив i записываются номера всех элементов массива diff, которые по модулю больше 0.02 (для определения времени переходного процесса используется отклонение 2%) 6 – вычисляется время переходного процесса как первый элемент массива t, после которого все элементы массива y отклоняются от установившегося значения не более, чем на 2%. |
| Сохраните файл с именем overshoot.m и скопируйте его в отчет. |
| Перейдите в окно скрипта lab5go. Удалите последние две строчки, оставив только загрузку исходных данных. Сохраните файл с именем lab5go1.m. В последней части работы мы исследуем влияние параметров модели на показатели качества переходных процессов. Сначала посмотрим, как влияет постоянная времени судна . |
| Добавьте в конец скрипта текст программы (без номеров строк) 1 Ts0 = Ts; 2 aTs = linspace(0.8, 1.2, 100) * Ts0; 3 aSi = []; aTpp = []; 4 for Ts=aTs 5 sim ( 'lab5' ) 6 [si,Tpp] = overshoot ( phi(:,1), phi(:,2) ); 7 aSi = [aSi si]; 8 aTpp = [aTpp Tpp]; 9 end; Комментарий: 1 – сохраняем номинальное значение постоянной времени в переменной Ts0 2 – создается массив из 100 постоянных времени, которые изменяются в диапазоне от 80 до 120% от номинального (расчетного) значения 3 – создаются пустые массивы aSi (для хранения значений перерегулирования) и aTpp (для хранения значений времени переходного процесса) 4 – начало цикла, переменная Ts принимает последовательно все значения из массива aTs 5 – моделирование при новом значении Ts 6 – вычисление перерегулирования и времени переходного процесса 7 – в конец массива aSi добавляется новое значение 8 – в конец массива aTpp добавляется новое значение 9 – конец цикла |
| Чтобы регулятор не изменялся при изменении Ts, необходимо в модели изменить в его числителе Ts на Ts0. | ПД-регулятор: Numerator: Kc*[Ts0+1 1] |
| Запустите скрипт на выполнение. Если открыть окно осциллографа Курс, можно наблюдать, как изменяется переходный процесс при изменении постоянной времени. | клавиша F5 |
| Добавьте в конец скрипта строки для построения графика. В верхней части надо построить график изменения перерегулирования, в нижней – изменение времени переходного процесса, Здесь удобно использовать элементы из файла lab5graph.m, исправив их соответствующим образом. |
| Сохраните скрипт и запустите на выполнение только новые строки. Чтобы не проводить моделирование заново, можно выделить их в редакторе и нажать F9. Скопируйте отлаженный скрипт в отчет. | выделить строки, клавиша F9 |
| Если график изменения времени переходного процесса имеет ступенчатый или скачкообразный характер, уменьшите максимально допустимый шаг интегрирования и повторите моделирование (учтите, что время выполнения скрипта увеличится). | Simulation – Simulation parameters – Max step size = 0.2 |
| Скопируйте полученный график в отчет. |
| Сохраните скрипт с именем lab5go2.m. Исправьте его так, чтобы исследовать зависимости показателей качества от угла поворота судна от 1 до 110 градусов с шагом 1 градус. |
| Скопируйте отлаженный скрипт и полученный график в отчет. Объясните полученные кривые. Как они должны были бы выглядеть для линейной системы? |

Таблица коэффициентов

| Вариант | , сек | , рад/сек | , сек | , сек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16.0 | 0.06 | 1 | 1 |
|  | 16.2 | 0.07 | 2 | 2 |
|  | 16.4 | 0.08 | 1 | 3 |
|  | 16.6 | 0.07 | 2 | 4 |
|  | 16.8 | 0.06 | 1 | 5 |
|  | 17.0 | 0.07 | 2 | 6 |
|  | 17.2 | 0.08 | 1 | 1 |
|  | 17.4 | 0.07 | 2 | 2 |
|  | 17.6 | 0.06 | 1 | 3 |
|  | 17.8 | 0.07 | 2 | 4 |
|  | 18.0 | 0.08 | 1 | 5 |
|  | 18.2 | 0.09 | 2 | 6 |
|  | 18.4 | 0.10 | 1 | 1 |
|  | 18.6 | 0.09 | 2 | 2 |
|  | 18.8 | 0.08 | 1 | 3 |
|  | 19.0 | 0.07 | 2 | 4 |
|  | 19.2 | 0.08 | 1 | 5 |
|  | 19.4 | 0.09 | 2 | 6 |
|  | 19.6 | 0.10 | 1 | 1 |
|  | 18.2 | 0.0694 | 2 | 6 |

Контрольные вопросы к защите

- См. все вопросы к работам № 1– 4.

- В параметрах блока модели указано имя переменной. Как задать ее значение?

- Как ввести ограничение на скорость перекладки руля, если известна постоянная времени привода?

- Что такое М-файл?

- Как создать новый М-файл?

- Где выводятся сообщения об ошибках при выполнении скрипта или функции?

- Как строится заголовок функции в М-файле?

- Может ли функция возвращать несколько величин?

- Можно ли обращаться к переменным рабочей области Matlab внутри функции?

- Как вызывается функция, записанная в М-файл?

- Как выделить последний элемент массива?

- Чему равен результат операции A-x, где A – массив, а x – число?

- Как работает функция find?

- Как изменить функцию overshoot, чтобы она определяла время переходного процесса с точностью 5%?

- Что такое грубость (робастность) системы?

- Что означает запись

- x = [];

- x = [x y];

- phi(:,1)

- phi(1,:)

- Как выполнить только несколько строк из скрипта?

# Теория автоматического управления

# Отчет по лабораторной работе № 5

# Программирование в среде Matlab

Выполнили:

студенты гр. 23ЭА1 Иванов И.И., Петров П.П.

Проверил:

к.т.н., доцент Поляков К.Ю.

Вариант

20

- Описание системы

Исследуется нелинейная система управления судном по курсу, структурная схема которой показана на рисунке.

Движение судна описывается линейной математической моделью в виде передаточной функции

,    где  рад/сек,  сек,

Линейная модель привода представляет собой интегрирующее звено с передаточной функцией

,     сек,

охваченное единичной отрицательной обратной связью. На угол перекладки руля и скорость перекладки накладываются нелинейные ограничения

,        .

Измерительное устройство (гирокомпас) моделируется как апериодическое звено с передаточной функцией

,     сек,

В качестве управляющего устройства используется ПИД-регулятор с передаточной функцией

,

где , сек, сек, сек,

- Модификация нелинейной модели

  - подсистема «Судно»

  - подсистема «Привод»

пределы насыщения для блока «Saturation», ограничивающего скорость перекладки руля, должны быть введены как , потому что …

  - подсистема «Регулятор»

- Функция для построения графиков переходных процессов

function lab5graph ( phi, delta )

figure(1);

subplot(2,1,1);

set(gca,'FontSize',16);

...

h = get(gca, 'Children');

set(h(1),'LineWidth',1.5)

- Скрипт sysdata.m для загрузки исходных данных

clear all;

clc;

K = 0.0694;

Ts = 18.2;

...

phiZad = 30;

fConst = 0;

- Скрипт lab5go.m для запуска модели

sysdata;

sim ( 'lab5' )

lab5graph ( phi, delta )

- Функция overshoot

function [sigma,Tpp] = overshoot ( t, y )

yInf = y(end);

diff = (y - yInf) / abs (yInf);

sigma = max(diff) * 100;

i = find(abs(diff) > 0.02);

Tpp = t(max(i)+1);

- Влияние постоянной времени судна на показатели качества

  - скрипт lab5go1.m для проведения расчетов

sysdata;

Ts0 = Ts;

aTs = linspace(0.8, 1.2, 100) * Ts0;

...

h = get(gca, 'Children');

set(h(1),'LineWidth',1.5)

  - графики изменения перерегулирования и времени переходного процесса

  - при увеличении постоянной времени перерегулирование … (как изменяется?)

  - время переходного процесса  … (как изменяется?)

- Влияние угла поворота на показатели качества

  - скрипт lab5go2.m для проведения расчетов

sysdata;

aPhi = linspace(1, 110, 180);

...

h = get(gca, 'Children');

set(h(1),'LineWidth',1.5)

  - графики изменения перерегулирования и времени переходного процесса

  - при увеличении угла поворота до  перерегулирование … (как изменяется?), время переходного процесса  … (как изменяется?)

  - при углах поворота свыше  перерегулирование … (как изменяется?), время переходного процесса  … (как изменяется?); это объясняется тем, что …

  - при дальнейшем увеличении угла поворота … (что может быть?)

  - для линейной системы  графики … (как должны выглядеть?)

# Footnotes

Численные значения , ,  и  надо взять из таблицы в конце файла. Они должны совпадать с данными, которые использовались Вами в лабораторных работах № 2–4.

Значение  было определено в лабораторной работе № 2.

Номера строк вводить не надо, они отображаются автоматически на полях в окне редактора.

Свойство системы сохранять устойчивость и существенные показатели качества при малом изменении характеристик объекта управления в сравнении с расчетными значениями называют грубостью или робастностью (robustness). Негрубые системы непригодны доля использования на практике.

# Text boxes

+

–

C(s)

P(s)

H(s)

объект

регулятор

нелинейный

привод

измерительная система

+

–

C(s)

P(s)

H(s)

объект

регулятор

нелинейный

привод

измерительная система